## Slide 1
Fast Planner:快速自主飞行的鲁棒高效四旋翼轨迹规划
汇报人：赵建策

## Slide 2
CONTENT
目 录
PART 1
FastPlanner概述
PART 2
Hybrid A*算法
PART 3
B样条优化
PART 4
时间调整
https://www.ypppt.com/

## Slide 3
01
FastPlanner概述

## Slide 4
概述
Fast-planner 是一种高效的全局路径规划算法，它主要用于生成无人机的长期规划路径，以最小化整个路径的时间和距离。该算法通过先前的地图信息和无人机当前状态，生成一条起点和终点之间的最优路径，并且在运行时间上非常快速，通常能够在几秒内完成路径规划。
FastPlanner 由三部分组成，分别包括混合A*算法、B-spline轨迹生成和自动时间分配调整
后端采用B样条曲线作轨迹规划，在位置上，可以利用几个控制点描述一条曲线，利用B样条曲线的性质，可以将对轨迹的约束、运动学的约束加在控制点上，从而简化了计算。
后端步骤：先通过地图提供梯度场信息，设计惩罚函数，使轨迹向障碍物少的地方移动。然后轨迹几何位置不变，再进行时间重分配，使轨迹符合运动学约束（最大速度、最大加速度在允许范围内。）

## Slide 5
02
Hybrid A*算法

## Slide 6
A*算法
A*算法是一种常用的基于图形网络的搜索算法，用于在图形上计算路径和距离。它是一种启发式算法，结合了最佳优先搜索和启发式评估函数的优点，可以在保证找到最短路径的前提下大大提高搜索效率。
Hybrid A*算法是A*算法的变种，主要体现在基元运动的方式和成本计算上的不同。

## Slide 7
State Lattice
运动基元
A*和Hybrid A*在运动基元上的区别
A*算法：未考虑运动学约束，八向A*算法就是向周围八个方向进行扩展。
Hybrid A*算法：考虑了运动学约束，无法进行速度的突变，因此采用 Reeds-Shepp 曲线来实现扩展。
Reeds-Shepp 曲线
Reeds-Shepp 曲线是一段由曲率相同的圆弧与直线组成的曲线。
对于位姿空间内任意的两个状态，都存在一条Reeds-Shepp 曲线可以将两者连接起来，同时满足路径最短。
Reeds-Shepp 曲线允许车辆进行前进和后退的运动。
八向A*扩展
Hybrid A*扩展
A*和Hybrid A*扩展对比

## Slide 8
实际成本和启发成本
Hybrid A*生成轨迹的目标是持续时间最小和控制成本最小，所以轨迹的代价为
离散化
Hybrid A*生成从起始状态 到当前状态上J个基元的成本为

## Slide 9
使用庞特里亚金最小原理，我们计算了一个从当前状态到目标状态最小化的闭合形式轨迹
寻找最佳时间使启发成本最小，所以
因此，最终搜索的轨迹成本为
实际成本和启发成本

## Slide 10
Hybrid A*的伪代码
开集和闭集：Open Set维护已访问的待扩展节点，用Close Set维护筛选出的已扩展节点
ReachGoal()：节点是否到底目标附近
AnalyticExpand()：节点是否可以扩展
Expand()：基于节点和一系列的离散的控制量进行扩展得到基元
Prune()：修剪掉除最小成本外的基元得到可以扩展的节点
CheckFeasible()：检查剩余基元的安全性和动态可行性
EdgeCost()：计算生成的运动基元的成本
Heuristic()：计算启发成本

## Slide 11
四旋翼无人机的状态转移
在Expand()中，需要对四旋翼无人机进行状态转移，以获取基元，四旋翼无人机是微分平坦性的，因此轨迹可以用三个独立的一维时间参数化多项式函数表示：
输入变量选为
状态变量选为
状态转移矩阵为

## Slide 12
03
B样条优化

## Slide 13
B样条的作用
将Hybrid A*搜索得到的路径点转换为参数化点序列。在路径上平均分配一定数量的点，并将每个点的位置和方向作为参数。
将参数化点序列用作均匀B样条曲线的控制点。
建立代价函数，使用梯度下降法调整控制点以满足对应的约束条件。
生成优化后的路径。可以通过在B样条曲线上等间距采样来生成新的路径点，从而生成优化后的路径。
路径搜索（Hybrid A* 算法）产生的路径可能是次优的。此外，由于自由空间中的距离信息被忽略，这条路径通常靠近障碍物，
使用B样条来进行优化以提高路径的平滑度和间隙，并利用均匀 B 样条的凸包特性，将来自欧几里得距离场的梯度信息和动态约束结合起来，使其在很短的时间内收敛，从而生成平滑、安全和动态可行的轨迹。
B样条曲线优化路径点基本流程

## Slide 14
B样条的数学描述
B样条是由其阶数 唯一确定的分段多项式，具有 个控制点 和节点向量 ，且B样条轨迹由时间t参数化，其中
对于均匀B样条，每个节点跨度 具有相同的值 ，其轨迹为
B样条的基函数的Cox-deBoor 递归公式为
为了计算时间在 的位置，我们首先将时间t进行归一化 ，则B样条的矩阵形式为：
K. Qin, “General matrix representations for b-splines,” Visual Comput., vol. 16, no. 3, pp. 177–186, 2000.

## Slide 15
B样条的性质
若准备设计一条定义在参数空间 上的有m个控制点的n次B样条曲线，则我们需要把 划分为m+n个区间，即需要m+n+1个参数节点
局部作用：移动一个控制点影响到的区域是有限的，第i个控制点 Qi ​只影响区间 上的曲线。
凸包特性：样条曲线包含在控制折线所形成的凸包内，基于凸包特性，我们可以将每一段轨迹的控制点代入我们的碰撞位置约束方程内。为了保证B样条的安全性，我们需要保证它的所有凸包都是无碰撞的。
B样条曲线的微分得到的是低一阶的B样条曲线

## Slide 16
凸包性质
为了保证B样条的安全性，我们需要保证它的所有凸包都是无碰撞的。
需要确保凸包中任何一个被占用的栅格与任何一个点 之间的距离大于0，为了方便将这个条件转换为凸包顶点（控制点）之间的距离约束
点在凸包内（三阶）
三角形的关系
控制点的约束

## Slide 17
代价函数的设计
平滑代价：将轨迹视为弹性带，如果所有项都等于零，则所有控制点将均匀分布在一条理想光滑的直线上
碰撞代价：障碍物对每个控制点产生排斥力
速度和加速度代价：对沿着轨迹超过最大允许值的速度或加速度进行惩罚（软约束）
总的代价

## Slide 18
04
时间调整

## Slide 19
非均匀B样条
由于在轨迹优化过程中，为了避开障碍物会拉长轨迹，因此相同时间内（均匀B样条）会造成更大的速度和加速度
采用了一种基于导数控制点和非均匀B样条时间分配（结节跨度）关系的时间调整方法
每个节点跨度的时间发生变化，就变成了非均匀B样条
V和A：不可行的速度和加速度控制点
：为了防止任何时间间隔过度扩展

## Slide 20
调整后的速度
非均匀B样条
非均匀B样条与均匀B样条的唯一区别是它的每个节点跨度 是相互独立的，没有严格的关系。
时间调整
时间调整
调整后的速度
时间调整
时间调整
速度调整
加速度调整
非均匀B样条的一阶导数和二阶导数的控制点可以通过下式计算

## Slide 21
谢谢大家！
汇报人：赵建策